## Slide 1: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждения "Краснокаменский горнопромышленный техникум"
Презентация на тему: классификация мельниц
Выполнил студент:
группы № 39
Незаметдинов
Сергей

## Slide 2: В зависимости от способа разрушения руды различают:
Аэродинамические или струйные мельницы - разрушения руды происходит за счет ударов о броню или за счет соударению кусков материала ,движущихся с большой скоростью в потоках газовых струй.

## Slide 3
Механические мельницы с мелющими телами, которые в свою очередь делятся на:
Барабанные
Роликовые
Чашевые
Дисковые

## Slide 4: От формы барабана мельницы делятся на:
Цилиндрические
Цилиндроконические

## Slide 5: В зависимости от размера барабана мельницы делятся на:
Короткие
Длинные
Трубные

## Slide 6: В зависимости от характера движения барабанные мельницы делятся на:
Вращающиеся мельницы - движения вокруг горизонтальной оси

## Slide 7
Вибрационные мельницы - барабаны мельницы приводиться в колебательное движения от дебалансного вибратора что приводит к перекатыванию в нем шаров

## Slide 8
Центробежные мельницы - с неподвижным вертикальным барабаном и вращающимся внутри ротором

## Slide 9: Делятся так же от вида измельчающей среды барабанные мельницы делятся на:
Шаровые - измельчающая среда в виде стальных или чугунных шаров с диаметром от 25 до 150 мм

## Slide 10
Стержневые - измельчающая среда стальные стержни с предельной длинной 6 м

## Slide 11
Галечные - измельчающая среда в виде окатанной кремнивой гальки с диаметром от 25 до 150

## Slide 12
Самоизмельчения - в виде измельчающей среды используются крупные куски руды, поступающие на измельчения.

## Slide 13
Полусамоизмельчение -в виде измельчающей среды используют крупные куски руды, поступающие на измельчение с небольшим добавлением стальных шаров диаметром от 100 до 150 мм

## Slide 14: От характера разгрузки различаються :
Мельницы с центральной разгрузкой- разгрузочный слив через разгрузочную цапфу. Мельница устанавливается с градусом 6-8 градусов.

## Slide 15
Мельница с разгрузкой через решётку- удаления измельченного материала через щелевидные или круглые отверстия, в торцевой решетки, установленные перед цапфой

## Slide 16
Мельница с периферической разгрузкой через сито- измельчённый материал из камеры измельчения отверстие между футерованными плитами проваливается и попадает на сито

## Slide 17
Мельница с открытым концом - разгрузочная крышка барана имеет отверстие с сливной трубой.

## Slide 18: По виду опорных устройств делятся мельницы:
С подшипниковым скольжением ,на которые опираться пустотелые цапфы.

## Slide 19
С опорными катками ,на которые барабан операция через специальные опорные банджы,жестко укрепленные на барабан.

## Slide 20: Конец