## Slide 1
Работу выполнил: Шибалов Михаил (Э-20)
Преподаватель: Яковлев О. А.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Магнитный левитрон
на основе датчика Холла
Торжок
2017

## Slide 2: содержание
Введение с. 3 - 4
Цели работы с. 5
Задачи работы с. 6
Условия возникновения левитации с. 7
Типы и принципы работы левитронов с. 8
Принцип работы магнитного левитрона с. 9
Датчик Холла с. 10
Список радиодеталей с. 11
Технические характеристики с. 12
Вид устройства с. 13
Выводы с. 14
Литература с. 15
Приложения. Применение датчика Холла с. 16 - 17

## Slide 3: Введение (маленькое вступление)
Левитация (от лат. levitas «легкость, легковесность») — явление преодоления гравитации без дополнительных приспособлений, при котором субъект или объект парит в пространстве, не касаясь поверхности твёрдой или жидкой опоры.
Для левитации необходимо наличие силы, компенсирующей силу тяжести. Источниками таких сил, например, могут быть- струи газа, акустические волны, лазерные лучи и электромагнитные поля.
Также экспериментально обнаружены диамагнитная левитация (Шнобелевская премия 2000 года Андрея Гейма) и возможность левитации за счет эффекта Мейснера в сверхпроводниках.

## Slide 4: Введение
Особого разговора заслуживает тема антигравитации. Теоретически, антигравитация запрещена как принципом эквивалентности сил гравитации и инерции, так и общей теории относительности из-за отсутствия отрицательной массы, необходимой для создания отрицательной кривизны пространства-времени.
Но факт ускоренного расширения Вселенной говорит о существовании тёмной энергии и скрытой материи отвечающих за это расширение, поэтому в настоящий момент вопрос природы антигравитации остаётся открытым.

## Slide 5: Цель работы
Изготовление простого, надёжного, эффектного и малобюджетного устройства для демонстрации левитации – левитрона.

## Slide 6: задачи работы
1. Изучение условий возникновения левитации
2. Сравнительный анализ принципов действия различных типов левитронов
3. Выбор типа и схемы левитрона
4. Изготовление устройства
5. Исследование способов расширения его технических характеристик и возможности левитации человека

## Slide 7: УСЛОВИЯ возникновения левитации
Необходимыми условиями для левитации (так как отсутствует опора и равновесие является неустойчивым) являются: наличие силы, компенсирующей силу тяжести, и наличие возвращающей силы, обеспечивающей устойчивость объекта

## Slide 8: Основные ТИПЫ левитронов и принципы их работы
Тип левитрона | Принцип работы (достижения левитации) | Примечания (проблемы изготовления)
Динамический | Давление звука или потока воздуха | Сильный шум, простой характер устройства
Оптический | Давление света | Тонкая юстировка лазеров
Магнитный | Взаимодействие магнита с МП | Сохранение устойчивости (динамического равновесия)
Диамагнитный | Выталкивание воды (диамагнетика)из МП | Сильное МП (В=17 Тл) в опытах с лягушками
Сверхпроводящий | Эффект Мейснера – выталкивание МП из сверхпроводника | Используются керамика (оксид иттрия бария меди) и жидкий азот
Антигравитацион-ный | ??? | Непонимание принципа работы – дело будущего

## Slide 9: Схема и Принцип работы магнитного левитрона
Далее моё внимание привлекла схема, где эффект левитации достигается включением магнитного поля с большой частотой с помощью датчика Холла, т.е., как бы, жонглирования магнитом в МП с очень малой амплитудой.

## Slide 10: Датчик Холла
Эффект Холла был открыт в 1879 г. американским ученым Эдвином Гербертом Холлом. Его сущность состоит в том, что если через проводящую пластинку пропускать ток, а перпендикулярно пластинке направить магнитное поле, то в направлении поперечном току и направлению магнитного поля на пластинке появится напряжение. На основе этого и работает современный датчик Холла.

## Slide 11: Список радиодеталей
Название | Количество | Примечание
Блок питания Ключ Транзистор Сопротивление Светодиод Датчик Холла Катушка индуктивности Диод | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1шт. | 12В 2,5А IRF740; n-p-n переход 270.Ом;1.кОм АЛ336В AH512 (униполярный) Провод медный лакированный 0,3 мм (для намотки катушки L) 1n4007

## Slide 12: Вид устройства и Технические характеристики
Габариты устройства:
Длина – 114 мм, ширина – 68 мм, высота – 175 мм.
Масса левитрона m = 240,0 г
Технические параметры:
Напряжение питания
U = 220 B
Потребляемая мощность
P = 30Bт
Масса левитирующего тела (ниодимового магнита в корпусе из пенопласта) m=4,0 г
Основание
Стойка
Голова

## Slide 13: Устройство левитрона
Ключ
Транзистор
Резисторы
Диод
Светодиод
1
2
3
5
Катушка индуктивности
Датчик Xолла
Соединительные провода
1
3
4
1
2
3
3
4
5
1
2
Основание (блоки питания и управления)
Голова (мозги)
Стойка
3

## Slide 14: Комплекс решённых проблем
Подбор и согласование всех элементов эл.цепи (от блока питания до датчика Холла)
Изготовление катушки индуктивности
Подбор магнита
Выбор формы и подбор массы левитирующего тела
Разработка дизайна установки

## Slide 15: выводы
Выявлены условия возникновения левитации, установлена возможность левитации живых организмов.
Проведён сравнительный анализ различных типов левитронов.
Изготовлен магнитный левитрон на основе датчика Холла для демонстрации левитации как наиболее простое, надёжное, эффектное и малобюджетное устройство.
Опыты показали, что увеличение мощности устройства связано с увеличением индуктивности катушки и (или) силы постоянного магнита, а уменьшение массы магнита ведёт к возникновению биений и резонансных явлений.

## Slide 16: Литература
http://electrik.info/main/fakty/97-yeffekt-xolla-i-datchiki-na- ego-osnove.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Левитация_(физика)
http://xn----itbanjdfpxyg4bi5c.xn--p1ai
http://electricalschool.info/electronica/1557-primenenie-datchikov-kholla.html
http://www.membrana.ru/particle/16986

## Slide 18: Индуктивность катушки
N
S

## Slide 19: Ниодимовый магнит
Сплав неодима, железа и бора применяют для изготовления мощных постоянных магнитов различной формы.

## Slide 20: Применение датчика холла
На базе эффекта Холла работают электронные компасы в современных смартфонах.
Довольно широко распространены датчики Холла в бесколлекторных, или вентильных, электродвигателях (сервомоторах), где датчики устанавливаются прямо на статоре двигателя и играют роль датчика положения ротора (ДПР), который обеспечивает обратную связь по положению ротора, примерно как коллектор в коллекторном двигателе постоянного тока.
Также датчик Холла используется в электроизмерительных клещах для измерения силы тока без разрыва цепи.