## Slide 1
Педагог дополнительного образования - Доброва И.А..

## Slide 2
Средства размножения
Гектографы
Ротаторы,
ризографы
Ротапринтеры

## Slide 3
Процесс документирования обычно связан с необходимостью копирования и размножения составленных документов. В средние века с этой целью приходилось переписывать документы от руки. Изобретение книгопечатания позволило в массовом порядке размножать информацию. Однако этот способ был невыгоден для получения небольшого количества копий. Поэтому и после изобретения книгопечатания ещё длительное время в учреждениях по-прежнему продолжали трудиться многочисленные переписчики.

## Slide 4
С целью ускорить и облегчить этот процесс с начала 19 столетия стала использоваться копировальная бумага ("копирка"). Начавшийся в конце 19 века массовый выпуск пишущих машин привёл к появлению чёрной копирки, близкой по качеству к современной. Её использование позволило изготавливать несколько копий документа.

## Slide 5
Научно-технический прогресс привёл к изобретению в 19-20 веках технологий копирования и тиражирования документов и х средств репрографии и оперативной полиграфии,распространённых в этот период способов копирования относились такие как: фотографический, термографическое копирование (термография), электрографическое копирование (ксерография), цифровое электрографическое копирование (цифровое копирование) и др.

## Slide 6
Очень часто необходимо размножать документы тиражом в 50-100 и более экземпляров. С этой целью использовали традиционные методы оперативной полиграфии - гектографическую (спиртовую), офсетную (ротапринтную), трафаретную (ротаторную) печать.

## Slide 7
При небольшом тиражировании (25-250 экземпляров) используется гектографическая (спиртовая) печать.

## Slide 8
Гектограф дает до 100 оттисков, но только первые 30-50 отчетливы. Мокрой губкой оттиск на массе смывается и гектограф вновь годен
к употреблению.
Изобретён в России
в 1869 г. М. И. Алисовым.
Реклама гектографа, 1876 год.

## Slide 9
Пользуясь гектографическими или литографическими чернилами, тушью и литографической лентой для пишущей машинки, необходимо написать на листе бумаги текст, который надо размножить. Когда чернила высохнут, положите лист бумаги исписанной стороной на гектографическую массу. Чернила впечатаются в массу. Через минуту бумагу снимите и положите лист чистой бумаги, заранее слегка смоченный спиртом, на гектографическую массу и пригладьте его. Когда снимете бумагу, увидите на ней отпечатанным то, что было перенесено на массу.

## Slide 10
Для получения от 500 до 5000 копий документа используется
трафаретная печать.

## Slide 11
Краска наносится на бумагу через трафарет. Трафарет изготавливается на восковой, желатиновой или коллоидной бумаге или на пленке. Суть изготовления печатной формы состоит в пробивании в ней микроотверстий, через которые впоследствии будет продавливаться краска на машинах, называемых ротаторами.

## Slide 13
- изображений на футболках;
- на металле;
- на различных видах бумаг;
- на пластике;
- на игрушках;
- на передних панелях телевизоров, приемников и т.п.;
- на упаковке;
- на электронных платах;
- крупноформатных изданий (рекламные плакаты).

## Slide 14
Если требуется получить более 5000 копий, используется офсетная печать.
Перенос краски с печатной формы на запечатываемый материал не напрямую, а через промежуточный офсетный цилиндр.

## Slide 15
В основе ее лежит принцип
не смешиваемости масла и воды.

## Slide 17
Форма для такой печати может быть изготовлена на металлической или гидро­фильной бумажной пластине с использованием жирового красителя. Далее на форму накатывается краска, налипающая на жирные места, а затем контактным способом через эластичное промежуточное звено (офсетный барабан) краска переносится на бумагу для получения копии. Устройства для такой печати называются ротапринтами.
При печати используется четырехцветная цветовая модель CMYK и цвета Pantone®.

## Slide 18
В 1980 году японской фирмой Riso был разработан метод трафаретной печати, названный по созвучию с наименованием предприятия – ризография. Копируемый оригинал помещается на встроенный сканер ризографа. Считываемая сканером информация преобразуется в цифровую форму и термоголовка прожигает мельчайшие отверстия в мастер-пленке…

## Slide 19
За 10-20 минут можно получить несколько тысяч качественных оттисков.
Рекомендованный объем –
от 100 до 10000 копий.

## Slide 20
В точном соответствии с оригиналом и указаниями пользователя о яркости печати, масштабе оригинала, готовый мастер автоматически переносится на поверхность красящего цилиндра, внутрь которого вставлена туба с краской. Внутренний слой мастера пропитывается краской, после чего Ризограф делает контрольный оттиск. Этот этап длится 17 секунд.

## Slide 22
В процессе печати точная механика подает бумагу из подающего лотка под вращающийся цилиндр. Контролируемая сенсором краска наносится на бумагу через отверстия в мастере.
Использованный мастер автоматически сбрасывается в специальный бокс.

## Slide 23
При тиражах более 1000 стоимость оттиска вообще приближается к стоимости бумаги.
Ризографы очень надежны, способны без поломок производить МИЛЛИОНЫ оттисков.

## Slide 24
- разрешение изображения не выше 600х600 точек на дюйм, а наиболее распространенным является разрешение 400х400.
- использование глянцевой и мелованной бумаги исключено (зато, высохнув, оттиск не размывается водой); краска прозрачна, а значит, на темной бумаге печатать нельзя.
многим условиям должен отвечать и оригинал:
- нежелательно наличие больших темных площадей, например, крупных фотографий;
- необходимо наличие у оригинала полей, а большие запечатываемые области должны располагаться симметрично.
- печать разными цветами на ризографе сложна и затратна. Максимум, на что способен дупликатор – печать двумя-тремя цветами в два-три прогона, поскольку для смены цвета приходится менять весь красящий цилиндр (барабан).

## Slide 25
Вариант 1
На рисунке изображен…
Вариант 2
На рисунке изображен…

## Slide 26
Вариант 1
На рисунке изображен ризограф
Вариант 2
На рисунке изображен гектограф

## Slide 27
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 1
Где применяется
трафарет?
Вариант 2
Перечислите достоинства ризографа

## Slide 28
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 1
Где применяется
трафарет?
Ответ:
для изображений на бумаге, металле, пластике, футболках; упаковках, передних панелях телевизоров, рекламных плакатах.
Вариант 2
Перечислите достоинства ризографа.
Ответ:
- ризографы очень надежны, редко ломаются;
- при тиражах более 1000 стоимость оттиска вообще приближается к стоимости бумаги.

## Slide 29
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Гектограф
- http://shelkotrafaret.narod.ru/article12.htm
- http://www.tcs.ru/reviews/?id=341&shc=1